ZP-2380-337-58/2385/2016																	Katowice, dnia 31.08.2016r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup pojazdu ciężarowego skrzyniowego z HDS”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

PYTANIA Z DNIA 29.08.2016

1. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w drzwi kabiny od strony pasażera bez przeszklenia w dolnej części? Przeszklenie takie nie wpływa na poprawę widoczności w trakcie jazdy, a zapisanie tego parametru w SIWZ ogranicza liczbę oferentów jedynie do dwóch dostawców samochodów ciężarowych na ternie UE. Do obserwacji pola z boku kabiny od strony pasażera służy lusterko rampowe umieszczone nad szybą w drzwiach i lusterko takie jest wymogiem prawnym.

2. Czy Zamawiający dopuszcza oś przednią na parabolicznym zawieszeniu piórowym? Rozwiązanie przedniej osi pneumatycznej nie jest praktykowane w tego typu pojazdach. Dodatkowo należy również zauważyć iż na rynku tylko dwóch producentów pojazdów ciężarowych w klasie 16 t DMC posiada w swojej ofercie samochody z przednią osią na zawieszeniu pneumatycznym.

3. Zamawiający wymaga podania w formularzu ofertowym wartości zużycia paliwa w litrach na 100 km, wg danych z homologacji typu pojazdu lub świadectwa zgodności WE. Zgodnie z procedurą homologacyjna dla pojazdów ciężarowych w kategorii N2 i N3 nie bada się zużycia paliwa w l/km w cyklu miejskim i dane takie nie są zwarte w dokumentach homologacyjnych lub świadectwie zgodności WE, przez co podanie tego parametru staje się niemożliwe.  Dla samochodów ciężarowych w kategorii N2 i N3 średnie zużycie paliwa badane jest jedynie w teście stacjonarnym WHSC i ten wynik podany jest w świadectwie homologacji, ale w jednostce g/kWh i tylko taką wartości Wykonawca jest w stanie podać w składanej ofercie, gdyż tylko ona ma odzwierciedlenie w oficjalnych dokumentach homologacyjnych.

4. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pojazdem bilansu mocy instalacji elektrycznej wraz z jej opisem oraz zdjęciami. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu zawartego w pkt. 1.4.10.3 opisu przedmiotu zamówienia gdyż w pojazdach ciężarowych nie wykonuje się takich pomiarów. Dodatkowo w przypadku gdy pojazd jest zabudowany nie ma możliwości dostarczenia zdjęć instalacji gdyż nie da się ich wykonać aby były widoczne elementy składowe.

5. Czy Zamawiający dopuszcza żuraw z wężami prowadzonymi na zewnątrz kolumny (zabezpieczonych przed uszkodzeniem mechanicznym) i bez złącza obrotowego?

Prowadzenie węży hydraulicznych na zewnątrz kolumny umożliwia jego szybką wymianę w przypadku awarii, bez konieczności wizyty w wyspecjalizowanym serwisie. Złącze obrotowe stosowanie jest w żurawiach o ciągłym, nieograniczonym obrocie. W przypadku żurawi z mechanizmem obrotu na listwie zębatej, obrót żurawia jest ograniczony i nie ma konieczności stosowanie hydraulicznego złącza obrotowego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 29.08.2016r :

ad.1 – zamawiający  dopuszcza pojazd wyposażony w drzwi kabiny od strony pasażera bez przeszklenia w dolnej części. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ – specyfikacja techniczna

ad.2 –  zamawiający  dopuszcza pojazd na parabolicznym zawieszeniu piórowym przedniej osi. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ – specyfikacja techniczna

ad.3 – zamawiający odstępuje od niniejszego wymogu. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje następujące dokumenty:

a) ogłoszenie o zamówieniu

b) załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy poprzez wykreślenie punktu nr 2

c) SIWZ poprzez wykreślenie w rozdziale IV punktu 6 SIWZ oraz nadaje nowe brzmienie rozdziałowi XI SIWZ

ROZDZIAŁ XI – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z  PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1.Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów:

a) cena oferty			– 60%,

b)  suma okresu gwarancji		– 20%

c) dodatkowe wyposażenie	– 20%

co łącznie daje 100%.

2. Ocena ofert

Y = A+B+C

Y – Suma punktów badanej ważnej oferty

A – cena brutto oferty		– 60 pkt

B – suma okresu gwarancji	– 20 pkt

C – dodatkowe wyposażenie	– 20 pkt

2.1 Punktacja dla kryterium cena będzie liczona zgodnie z poniższym wzorem

| A – | Wobliczana = | Xmax – Xobliczana | x Wmax |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xmax – Xmin |  |

Wobliczana – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć dla danej oferty zadania

Wmax – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium ceny – 60 pkt.

Xmax – wartość najwyższej ceny spośród złożonych ofert

Xmin – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert

Xobliczana – wartość obliczanej ceny spośród złożonych ofert

Wyznaczenie wartości punktów:

a) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60

b) oferta z najwyższą ceną  otrzyma 0 pkt

c) inne oferty cenowe zostaną przeliczone wg podanego w Rozdz. XI ppkt 2.1 wzoru

d) jeżeli oferty cenowe po przeliczeniu wg podanego w Rozdz. XI ppkt 2.1 wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.

2.2 Punktacja dla kryterium suma okresu gwarancji będzie liczona zgodnie z poniższym wzorem:

| B = | suma okresu gwarancji badanej oferty | x 20 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | najwyższa suma okresu gwarancji z ważnych ofert |  |

Zamawiający wymaga aby gwarancja wynosiła:

a) min. 12 miesięcy na całość pojazdu bazowego,

b) min. 24 miesiące na układ przeniesienia napędu,

c) min. 24 miesiące na elementy mechaniczne hydraulicznego dźwigu samochodowego (żurawia);

d) min. 24 miesiące na całość zabudowy pojazdu,

Wykonawca może zwiększać gwarancję na poszczególne, wskazane w lit. a-d) elementy skokiem co 6 miesięcy do wartości:

a) maks. 36 miesięcy na całość pojazdu bazowego,

b) maks. 36 miesięcy na układ przeniesienia napędu,

c) maks. 36 miesięcy na elementy mechaniczne hydraulicznego dźwigu samochodowego (żurawia);

d) maks. 36 miesięcy na całość zabudowy pojazdu,

Następnie Wykonawca sumuje zaoferowane okresy gwarancji. Suma gwarancji stanowi podstawę przyznania punktów w kryterium.

Przykład: Wykonawca zaoferuje: 36 miesięcy na całość pojazdu bazowego, 30 miesięcy na układ przeniesienia napędu, 24 miesiące na elementy mechaniczne hydraulicznego dźwigu samochodowego (żurawia) i 24 miesiące na całość zabudowy pojazdu, co łącznie daje 114 miesięcy i ta obliczona wartość stanowi podstawę przyznania punktów w kryterium suma okresu gwarancji.

Najwyższa suma gwarancji z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 10. Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

Błędne zaoferowanie gwarancji (np. 24,5 miesiąca) będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niezgodność oferty z treścią SIWZ a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

2.3 C - Punkty dla kryterium dodatkowe wyposażenie zostaną przyznane wg schematu:

20 pkt – zaoferowanie w ramach ceny dodatkowego wyposażenie tj. plandeki mocowanej do burt pojazdu wraz z montowanym do burt pojazdu prostokątnym stelażem o wysokości plandeki od podłogi skrzyni nie mniejszej niż 2,5 metra

0 pkt – nie zaoferowanie w ramach ceny dodatkowego wyposażenie tj. plandeki mocowanej do burt pojazdu wraz z montowanym do burt pojazdu prostokątnym stelażem o wysokości plandeki od podłogi skrzyni nie mniejszej niż 2,5 metra

Wykonawcy w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wskażą, poprzez dokonanie właściwego skreślenia, czy w cenie ofertowej mieści się dodatkowe wyposażenie tj. plandeka mocowana do burt pojazdu wraz z montowanym do burt pojazdu prostokątnym stelażem o wysokości plandeki od podłogi skrzyni nie mniejszej niż 2,5 metra. W przypadku braku skreślenia, Zamawiający uzna, na podstawie złożonego na formularzu ofertowym oświadczenia, że Wykonawca nie oferuje w ramach ceny ofertowej dodatkowego wyposażenia.

2.5 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, podczas aukcji składane oferty będą przeliczane wg wzoru:

| Wobliczana = | Xmax – Xobliczana | x Wmax |
| --- | --- | --- |
|  | Xmax – Xmin |  |

Wobliczana – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć dla danej oferty zadania

Wmax – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium ceny – 60 pkt.

Xmax – wartość najwyższej ceny spośród złożonych ofert

Xmin – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert

Xobliczana – wartość obliczanej ceny spośród złożonych ofert

Wyznaczenie wartości punktów:

a) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60

b) oferta z najwyższą ceną  otrzyma 0 pkt

c) inne oferty cenowe zostaną przeliczone wg podanego wzoru

d) jeżeli oferty cenowe po przeliczeniu wg podanego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.

Drugie kryterium – suma okresu gwarancji otrzyma stałą liczbę punktów, która nie ulegnie zmianie podczas aukcji – max 20 pkt.

Trzecie kryterium – dodatkowe wyposażenie otrzyma stałą liczbę punktów, która nie ulegnie zmianie podczas aukcji – max 20 pkt.

Uwaga: Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.”

W związku z powyższym Wykonawca jest zobligowany do złożenia następującej informacji w formularzu ofertowym o następującej treści „Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór będzie* / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania …………….. , oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ……………………...”

ad.4 – zamawiający rezygnuje z wymogu zawartego w pkt. 1.4.10.3. SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ POJAZDU CIĘŻAROWEGO SKRZYNIOWEGO Z HDS. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ – specyfikacja techniczna

ad.5 – zamawiający dopuszcza żuraw z wężami prowadzonymi na zewnątrz kolumny (zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) i bez złącza obrotowego. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ – specyfikacja techniczna

PYTANIA Z DNIA 30.08.2016

1 Czy Zamawiający dopuszcza podwozie o DMC 15000 kg ?

2 Czy zamawiający dopuszcza drzwi bez przeszklenia na dole po stronie pasażera ?

3 Czy Zamawiający dopuszcza lampę LED zamiast halogenu na ramieniu żurawia, cechującą się mniejszym poborem prądu i większą jasnością świecenia ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 30.08.2016

ad.1 – zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ i specyfikacji technicznej.

ad.2 – zamawiający  dopuszcza pojazd wyposażony w drzwi kabiny od strony pasażera bez przeszklenia w dolnej części.

ad.3 – zamawiający dopuszcza lampę LED zamiast halogenu na ramieniu żurawia, cechującą się mniejszym poborem prądu i większą jasnością świecenia.

W związku z powyższymi modyfikacjami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp przesuwa termin składania ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 09.09.2016r na godzinę 10:00. Otwarcie ofert zostaje przesunięte na dzień 09.09.2016r na godzinę 10:30.

Wyk w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego