SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU CIĘŻAROWEGO SKRZYNIOWEGO Z HDS

PO MODYFIKACJI

I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno-techniczne dla samochodu ciężarowego kategorii N3 z hydraulicznym dźwigiem samochodowym (HDS), o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nie mniejszej niż 16 000 kg, (zwanego w dalszej części opisu pojazdem).

II. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),

1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.),

1.3 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U.z 2013 r. poz. 408 z poźn. zm.),

1.4 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami.

1.5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd będzie wykorzystywany podczas zabezpieczeń imprez masowych, realizacji zadań logistycznych oraz innych czynności służbowych prowadzonych przez Policję.

1.2 Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

1.2.2 Przechowywania na wolnym powietrzu.

1.3 Wymagania formalne

1.3.1. Pojazd musi być zbudowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

1.3.2 Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji.

1.3.3 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

1.3.4 Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób, co najmniej zgodny z ofertą handlową wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

1.3.5 Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego określonych w pkt 1.4 w formie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego. Dokumenty te zostaną przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

1.4 Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1 Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.2 Rozstaw osi nie większy niż 5 400 mm.

1.4.1.3 DMC pojazdu 16 000 kg

1.4.1.4 Pojazd wyposażony w kabinę:

a) Kabina krótka, niska 3 osobowa,

b) Tylna ściana kabiny przeszklona,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4.2 Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

1.4.2.1 Silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6.

1.4.2.2 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 180 kW (według danych z pkt. 27 świadectwa zgodności WE),

1.4.2.3 Maksymalny moment obrotowy silnika nie mniejszy niż 900 Nm.

1.4.2.4 Zbiornik paliwa o objętości min. 150 litrów. Wlew zamykany na kluczyk.

1.4.3 Warunki techniczne dla układu zawieszenia:

1.4.3.1 Pneumatyczne zawieszenie ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, tylnej osi,

1.4.3.2 Nośność przedniego zawieszenia min. 5 500 kg,

1.4.3.3 Nośność tylnego zawieszenia min. 10 000 kg,

1.4.4 Warunki techniczne dla układu hamulcowego:

Pojazd musi być wyposażony, w co najmniej:

1.4.4.1 Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,

1.4.4.2 Układ EBS,

1.4.4.3 Układ ABS,

1.4.4.4 System kontroli zużycia klocków hamulcowych.

1.4.5 Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

1.4.5.1 Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu,

1.4.5.2 Wspomaganie układu kierowniczego.

1.4.5.3 Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie.

1.4.6 Wymagania techniczne dla układu napędowego

1.4.6.1 Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana.

1.4.6.2 Fabryczna przystawka odbioru mocy.

1.4.6.3 Napęd 4 X 2.

1.4.6.4 Prędkości maksymalna min. 89 km/h.

1.4.7 Wymagania techniczne dla kół jezdnych

1.4.7.1 Koła pojazdu o średnicy nie większej niż 19,5 cala.

1.4.7.2 Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (obręcz + opona) identyczne z kołami opisanymi w pkt. 1.4.7.1.

1.4.7.3  Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.7.1 muszą być zgodne z danymi z pkt. 32 świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego, zamontowane na pojeździe.

1.4.7.4 Opony nie mogą być starsze niż 52 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

1.4.7.5 Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu bazowego

1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich miejscach siedzących.

1.4.8.2 Lusterka wsteczne podgrzewane i zdalnie sterowane (prawe i lewe),

1.4.8.3 Lusterko dojazdowe składane,

1.4.8.4 Lusterko krawężnikowe,

1.4.8.5 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi kabiny.

1.4.8.6 Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie ze zintegrowanym pasem bezpieczeństwa.

1.4.8.7 Klimatyzacja.

1.4.8.8 Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej.

1.4.8.9 Siedzenia (fotele) muszą posiadać poszycie wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne i łatwego do utrzymania w czystości – nie dopuszcza się stosowania pokrowców.

1.4.8.10 Centralny zamek sterowania wszystkimi drzwiami.

1.4.8.11 Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu ze sterowaniem centralnym zamkiem.

1.4.8.12 Komplet fabrycznych dywaników gumowych w kabinie kierowcy.

1.4.8.13 Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

1.4.8.14 Dwa gniazda zapalniczki 12 V.

1.4.9 Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu

Kabina pojazdu w kolorze białym.

1.4.10 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.4.10.1 Akumulatory pojazdu o pojemności min. 175 Ah każdy.

1.4.10.2 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego i zapewnić wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4.11 Wymagania techniczne dla hydraulicznego dźwigu samochodowego (żurawia).

1.4.11.1 Zasięg hydrauliczny pracy nie mniejszy niż 7 m,

1.4.11.2 Udźwig żurawia na maksymalnym zasięgu pracy 1000 kg,

1.4.11.3 Żuraw z min. 2 ramionami hydraulicznie wysuwanymi, zakończony hakiem,

1.4.11.4 Żuraw z systemem elektroniki – zgodny z CE,

1.4.11.5 Węże hydrauliczne umieszczone wewnątrz kolumny lub na zewnątrz kolumny (zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi)

1.4.11.6 Nogi podporowe hydraulicznie wysuwane w poziomie oraz w pionie,

1.4.11.7 Belki nóg podporowych o rozstawie minimum 4,5 m,

1.4.11.8 Siłowniki podpierające w nogach podporowych na czas transportu z możliwością obrotu do góry,

1.4.11.9 Sterowanie żurawiem ręczne dwustronne,

1.4.11.10 Zbiornik oleju zabudowany na żurawiu,

1.4.11.11 Halogen lub lampa LED o podwyższonej jasności  do oświetlenia miejsca pracy zamontowany na ramieniu żurawia,

1.4.11.12 Automatyczna blokada zawieszenia pneumatycznego pojazdu,

1.4.11.13 Kurs HDS wraz z opłatą za egzamin dla dwóch osób

1.4.11.14 Przeszkolenie dla dwóch osób z zakresu obsługi urządzenia.

1.4.12 Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu – skrzynia ładunkowa z burtami bez plandeki, przystosowana do transportu płotów zabezpieczających imprezy masowe oraz łodzi.

1.4.12.1 Długość załadunkowa min. 6 200 mm,

1.4.12.2 Szerokość załadunkowa min. 2 450 mm,

1.4.12.3 Rama przystosowana do montażu żurawia, wykonana ze stali podwyższonej wytrzymałości zabezpieczona antykorozyjnie,

1.4.12.4 Podłoga wyłożona sklejką wodoodporną antypoślizgową, o grubości i wytrzymałości dostosowana do ładowności pojazdu,

1.4.12.5 Uchwyty pasów transportowych ukryte w obrysie zabudowy pozwalające na szybkie zabezpieczenie ładunku,

1.4.12.6 Burty aluminiowe, dwie burty na stronę, demontowalne, o wysokości min. 600 mm,

1.4.12.7 Stopień burtowy montowany na tylnej burcie ułatwiający wejście na skrzynię,

1.4.12.8 Przednia ściana o wysokości min. 1000 mm, wzmocniona, rzystosowana do oparcia przewożonych płotów,

1.4.12.9 Słupki boczne wypinane,

1.4.12.10 Obrys boczny nadwozia zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym odbojami z tworzywa sztucznego

1.4.12.11 Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego zamykana na kluczyk do zabezpieczenia pasów transportowych,

1.4.12.12 Oświetlenie konturowe i obrysowe LED,

1.4.13 Wyposażenie dodatkowe pojazdu:

1.4.13.1 Apteczka samochodowa,

1.4.13.2 Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP,

1.4.13.3 Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

1.4.13.4 Dwa młotki z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa zamontowanych w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta.

1.4.13.5 Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a) podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu,

b) klucz do kół,

c) wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,

d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora.

1.5 Wymagania konstrukcyjne.

1.5.1 Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

1.5.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

1.5.3 Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.

1.6 Rok produkcji pojazdu:

2016

IV. GWARANCJA WYKONAWCY

1. Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Pojazd musi być objęty następującą gwarancją:

2.1 Pojazd bazowy:

a) min.12 miesięcy na całość pojazdu bazowego,

b) min.24 miesięcy na układ przeniesienia napędu,

2.2 Hydrauliczny dźwig samochodowy (żuraw):

a) min. 24 miesiące na elementy mechaniczne;

2.3 Zabudowa pojazdu:

a) min.24 miesięcy na całość zabudowy,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

3. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

4. Gwarancja obejmuje bezpłatne holowanie pojazdu od miejsca awarii do najbliższej stacji serwisowej wykonującej naprawy gwarancyjne w przypadku niemożności uruchomienia pojazdu jeżeli samodzielna jazda pojazdu może spowodować powiększenie awarii oraz zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu lub jest technicznie niemożliwa.

5. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

6. Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr ………………………… .

7. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

8. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

1) instalacji antenowych i zasilania;

2) urządzeń łączności radiowej;

3) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

4) innego sprzętu służbowego

9. Naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdu bazowego oraz hydraulicznego dźwigu samochodowego (żurawia) znajdujących się na terenie województwa śląskiego.

V. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

1.1 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

1.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

1.3 Do pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:

a) Świadectwo Zgodności WE dla pojazdu bazowego

b) dokument potwierdzający jednostkowe dopuszczenie kompletnego pojazdu wystawiony przez uprawniona jednostkę do prowadzenia procedur dopuszczenia jednostkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. z 2013 r. poz. 408 z poźn. zm.) lub Świadectwo Zgodności WE pojazdu skompletowanego,

c) kartę pojazdu,

d) dokument potwierdzający odbiór hydraulicznego dźwigu samochodowego (żurawia) przez Urząd Dozoru Technicznego,

e) książkę gwarancyjną,

f) wykaz wyposażenia,

g) instrukcje obsługi pojazdu bazowego, hydraulicznego dźwigu samochodowego (żurawia), zabudowy skrzyniowej i elementów wyposażenia, które muszą zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu bazowego oraz elementów wyposażenia dodatkowego,

h) książkę przeglądów serwisowych.