Specyfikacja przedmiotu zamówienia na:

„Zakup i dostawa 2 szt. chromatografów gazowych z detektorem fid”

Producent / Firma: ………………………………...…….	Typ aparatu: ……………………………………..

Wersja konstrukcji z roku: ……………………………...	Rok produkcji: …………………………………..

| Lp. | Parametry | Tak / Nie | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwa chromatografy gazowe: - wyposażone w własny panel sterowania, - z elektronicznie programowanymi przepływami i ciśnieniami gazów, - z elektroniczną kontrolą przepływów oraz temperatur, - z trybem utrzymania stałej szybkości przepływu, - z możliwością programowania narostu temperatury, ciśnienia i przepływu, - z możliwością utrzymywania stałej szybkości przepływu podczas zmiany temperatury, - z zakresem pracy temperatur pieca do 4000C, - wyposażone w kanał z portem nastrzykowym typu split/splitless, - dozownikiem split-splitless z możliwością cyfrowego nastawu przepływów i ciśnień gazu, - z kolumną kapilarną (z przed kolumną) ZB-5 lub równoważną 30m x 0.32mm x 0.5m, - z zestawem przyłączeniowym do butli z gazem, - detektorem FID (płomieniowo-jonizacyjnym) z elektronicznie sterowanym przepływem gazów, w zakresie temperatur pracy od 1000C do 4000C z ustawianym krokiem co 10C, o liniowości większej niż 106, z sterowaniem z poziomu oprogramowania, z kontrolą temperatury pracy z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, o czułości nie gorszej niż 3 pgC/s dla nonanu; - z walidacyjnym oprogramowaniem chromatograficznym umożliwiającym zbieranie i przetwarzanie danych, sterowanie chromatografem i detektorem, z pełnymi polskimi instrukcjami i pracującym pod polsko języcznym systemem operacyjnym; - z oprogramowaniem pozwalającym na tworzenie sekwencji (bacha) z możliwością definiowania różnej wartości nastrzyku oraz ilości rozpuszczalnika dla tej samej metody analitycznej; - z automatycznym podajnikiem próbek: z wieżą do nastrzyków na detektor FID, z regulowanymi objętościami nastrzyku w zakresie 0,2 µl do 5 µl lub większej, z podajnikiem próbek (kompatybilny z GC) na nie mniej niż 120 próbek o pojemności stosowanych fiolek 1,5 ml; |  |  |
| 2. | Zestaw komputerowy kompatybilny z GC wskazanym w poz. nr 1 (z gwarancją nie krótszą niż 24 miesiące) z monitorem LCD 24” lub większym |  |  |
| 3. | Zestaw instalacyjny: minimum rurki, złącza, filtry gazów nośnych |  |  |
| 4. | Zestaw startowy do zestawu GC wykazanego w poz. nr 1 |  |  |
| 5. | Zestaw eksploatacyjny zawierający minimum: strzykawki do GC (5 szt.), septy wysokotemperaturowe (200 szt.), szklane inserty deaktywowane (5 szt.), do zestawu GC wskazanego w poz.1 |  |  |
| 6. | Zestaw narzędzi do obsługi zestawu GC wykazanego w poz. nr 1 |  |  |
| 7. | Dostawę aparatu do użytkownika wraz z instrukcją obsługi w języku polskim |  |  |
| 8. | Instalację urządzenia |  |  |
| 9. | Potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami maksymalnie 2 dniowe przeszkolenie w laboratorium użytkowników wskazanych przez zamawiającego w ilości 2-8 osób |  |  |
| 10. | Przegląd serwisowy dwa razy w roku przez okres gwarancyjny. |  |  |

UWAGA!!!

Wykonawca może wypełnić załącznik podając w kol. 4 wszystkie parametry posiadane przez oferowany produkt a wskazane w kol. 2 lub złożyć oświadczenie, że oferowany produkt posiada wszystkie minimalne parametry wskazane w kol. 2.

…….....……………………………………

podpis osoby upoważnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy