Zamawiający:

# KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

### W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

REGON: 270-208-292					NIP: 634-013-79-13

Prowadzący sprawę: Zespół Zamówień Publicznych KWP

przy współpracy z Wydziałem Transportu

Nr sprawy ZP-2310-39/07

tel. 0-32 200 20 50								fax 0-32 200 20 60

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

I.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie samochodowej portalowej myjni automatycznej   z przeznaczeniem dla pojazdów osobowych oraz dostawczych eksploatowanych przez KWP Katowice i jednostki terenowe. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

Wymagania techniczne.

1.	Myjnia przystosowana do mycia samochodów osobowych i dostawczych, w tym pojazdów wyposażonych w 	sygnały świetlne i dźwiękowe zamontowane na dachu, o wymiarach:

- Wysokość pojazdu min. 2,85  m

- Szerokość pojazdu min. 2.10 m

2.	Wydajność myjni – około16 pojazdów na godzinę

3.	Urządzenie powinno realizować następujące funkcje mycia:

- Mycie kół obrotowymi szczotkami polietylenowymi,

- Mycie wstępne pianą aktywną

- Mycie wstępne ciśnieniowe boków nadwozia oraz dachu ze śledzeniem kształtu pojazdu

- Mycie zasadnicze szczotkami, z użyciem szamponu

- Dodatkowe mycie przedniej i tylnej części pojazdu zjeżdżającymi się szczotkami bocznymi

- Woskowanie nadwozia na zimno

- Płukanie pojazdu przy użyciu płynu wspomagającego suszenie

- Suszenie pojazdu

Ponadto program myjni powinien mieć możliwość realizowania mycia bez środków chemicznych (samo spłukanie) z możliwością suszenia.

4.	Wymagane wyposażenie myjni:

- Konstrukcja: portal o stabilnej konstrukcji ramowej, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie na gorąco, odporny na odkształcenia, wykończony powłoką lakierniczą

- Szczotki: wykonane z włosia polietylenowego, elektronicznie sterowane szczotki ( boczne, dachowa) o ciągłym pomiarze siły nacisku. Siła nacisku musi być także regulowana. Wymagana jest zmiana kierunku obrotu szczotek. Szczotki pionowe pracujące niezależnie,   z możliwością zmiany pochylenia dla umycia pojazdów o obłych kształtach. Szczotka pozioma śledząca kształt, podnoszenie szczotki sterowane częstotliwościowo.

- Napęd: napęd jazdy portalu sterowany płynnie z bezstopniową regulacją prędkości jazdy urządzenia w zakresie od  3 do 14 m/min.

- Układ mycia kół; obustronnie obrotowe talerzowe szczotki z włosiem polietylenowym, wbudowane w konstrukcję myjni, z automatyczną regulacją siły docisku, zmianą kierunku obrotu podczas mycia, zraszane wodą.

- Układ wstępnego mycia chemicznego umożliwiający równomierne nałożenie piany aktywnej na karoserię pojazdu.

- Układ mycia ciśnieniowego śledzący profil pojazdu zapewniający mycie boków oraz góry pojazdu ciśnieniem nie mniejszym niż 70 bar.

- System dozowania detergentów i konserwantów zbudowany w oparciu o pompy dozujące środki myjące i konserwujące.

- System woskowania ochronnego umożliwiający naniesienie na umytą powierzchnię równo rozłożonego wosku konserwującego oraz środka wspomagającego suszenie.

- System suszenia: o łącznej mocy wentylatorów nie mniejszej niż 14 kW oraz obniżonym poziomie głośności ich pracy. Podnoszenie i opuszczanie dmuchawy śledzącej kształt pojazdu sterowane elektronicznie, gwarantujące ominięcia wszelkiego typu instalacje i elementy zamontowane na nadwoziu pojazdu.

- Sterowanie: elektroniczna szafa sterownicza. Odporna na rozpryskiwaną wodę i środki chemiczne używane w procesie mycia. Proces mycia i suszenia sterowany mikroprocesorowo. Szafa sterownicza wyposażona w system pamięci operacyjnej oraz liczniki cykli mycia i układ diagnostyki pracy maszyny.

- Układ „tolerowania błędu” umożliwiający dalszą pracę myjni po automatycznym zdiagnozowaniu i wyeliminowaniu uszkodzonej sekcji lub elementu myjni

- Pulpit sterowniczy umożliwiający ręczne sterowanie pracą maszyny, indywidualne programowanie funkcji mycia, kontrolę działania oraz awaryjne zatrzymanie. Oprogramowanie powinno uwzględniać możliwość rozbudowy maszyny o wszystkie dostępne opcje wyposażenia dodatkowego.

- System awaryjnego zatrzymania maszyny.

- Przygotowane przyłącze oraz oprogramowanie umożliwiające przyszłościowo pracę z wykorzystaniem wody oczyszczonej wtórnego biegu.

- Układ zabezpieczający urządzenia myjni przed pracą w przypadku zaniku zasilania wodą.

- Zbiornik buforowy wody świeżej o pojemności min. 500 dm3

- Układ nośny mediów zasilających urządzenia myjni.

- Szyny jezdne portalu długości 9 m, zabezpieczone antykorozyjnie, umożliwiające bezkolizyjny spływ wody do kanału myjni.

- Pozycjonowanie pojazdu fotokomórkami

Wykonawca zobowiązywany jest do udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na urządzenie. Producent urządzenia musi spełniać wymogi normy ISO 9001: 2000 lub normy równoważnej w zakresie projektowania, konstruowania i serwisowania urządzeń mycia  pojazdów.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia obsługi wytypowanej przez Zamawiającego.

II.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

30 dni od dnia przekazania pomieszczenia.

III.	OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 	OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1.	O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy którzy :

- nie podlegają  wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych;

- zrealizowali  w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej pięć dostaw myjni samochodowych potwierdzonych dokumentami, że te dostawy zostały wykonane należycie.

2.	Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu  na podstawie 	załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń.

- IV.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 	CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 	WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

1.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 	gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 	działalności 	gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert. W przypadku 	spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki.

2.	Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy złożone na formularzu ofertowym 	stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.

3.	Oświadczenie, że  wykonawca zamówienia jest producentem lub upoważnionym przedstawicielem 	producenta, do prowadzenia sprzedaży oraz obsługi serwisowej oferowanej myjni.

4.	Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 	zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim 	rodzajem przedmiotowi zamówienia  z podaniem  dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia 		dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie – załącznik nr 3 do SIWZ.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp 	wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1.	Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

2.	Oświadczenie, wykonawcy o udzieleniu gwarancji na dostarczony asortyment, złożone na formularzu 	ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie

3.	Certyfikat CE producenta urządzenia będącego przedmiotem dostawy.

4.	Dokument lub dokumenty wystawione przez 	uprawnioną jednostkę certyfikującą potwierdzające, że 	wskazany producent urządzenia spełnia wymogi normy ISO 9001:2000 lub normy równoważnej w 	zakresie projektowania, konstruowania i serwisowania urządzeń mycia pojazdów aktualny  w terminie 	składania ofert.

V.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywać faksem.

2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną  	się za złożone w terminie, jeżeli uch treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 	potwierdzona na piśmie.

3.	Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się tylko w dniach 	urzędowania Komendy w godzinach 7.30 – 15.30

4. Wszelkie zapytania do siwz należy przesyłać na adres: e’mail: zamowienia@slaska.policja.gov.pl lub nr faksu 
	032 200-20-60.

VI.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1.Wykonawca  związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.	Ofertę  stanowi formularz  ofertowy ( załącznik nr 1 ) oraz dokumenty wymienione w pkt. IV SIWZ.

2.	Ofertę należy przygotować na piśmie, w języku polskim, czytelnie pismem odręcznym lub maszynowym.  	Oferta musi być  podpisana przez osoby uprawnione. Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w 	dokumencie 	określonym pkt. IV.1 lub pkt. VII pkt 5,6 SIWZ.

3. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart 	oferty i załączników.

4.	Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 	oryginałem przez Wykonawcę (muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach 	rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności 	prawnych). 	Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją "za zgodność z oryginałem".

5.	W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 	pełnomocnictwo 	(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby udzielające 	pełnomocnictwa) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

6.	W przypadku Wykonawców występujących wspólnie do oferty należy załączyć pełnomocnictwo 	zgodnie z 	art. 23 ust. 2 ustawy. Powyższy obowiązek ustanowienia pełnomocnika dotyczy również wspólników spółki 	cywilnej jako wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

7.	W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego 	niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z 	uczestników konsorcjum.

8.	Zgodnie z art 96 ust.3,4 upzp  wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne za 	wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 	nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one 	udostępnione innym uczestnikom postępowania. Dokumenty zastrzeżone winny być opatrzone klauzulą: „ Nie 	udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 	art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 1993r. Nr 47 poz. 211 ) z późn. zm.)”. 	Należy załączyć je jako odrębną część , nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

9.	Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę 	podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).

10.	Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

11.W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączy ich tłumaczenie na 	język polski, poświadczone przez wykonawcę.

VIII..	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Oferty należy złożyć w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Katowicach przy ul. J. Lompy 19 blok „C”, piętro VII, pokój 715 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16.04.2007 r.do godz. 09.00

2.	Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.04.2007 r.  godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego KWP    Katowice ul. Lompy 19 pokój 735 blok „C”.

3.	Oferta ma być złożona w kopercie, zabezpieczona przed otwarciem, zapewniająca jej nienaruszalność,     	zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona: Komenda Wojewódzka Policji Zespół Zamówień Publicznych 	40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 pokój 715 	„Nr Sprawy:  ZP-2310-17/06/KM  “Zakup samochodowej 	portalowej myjni automatycznej z przeznaczeniem dla pojazdów osobowych oraz dostawczych 	eksploatowanych przez KWP w Katowicach i jednostki terenowe” Nie otwierać przed komisyjnym 	otwarciem ofert.

4. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom zgodnie 
	z art. 84 ust.2 ustawy bez względu na powód opóźnienia.

IX.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Ceny należy podać w złotych polskich (PLN)

2.	Wartości wyliczalne należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

X..	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 	OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 	OFERT.

- Kryteria i wagi:

Cena	waga  100   %

2. 		Ocena ofert

najniższa cena ofertowa  brutto    x 100 punktów

## Ilość pkt = 	cena  brutto ofertowa danej oferty

Ocena ofert będzie liczona w skali 100 punktowej. Oferta z najniższą cena uzyska 100 pkt. pozostałe oferty zostaną ocenione wg. wskazanego wzoru

XI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.	Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 	najkorzystniejszą 	zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego tj. Zespół Zamówień Publicznych 	Katowice ul. Lompy 19 pokój nr 714.

2.	Termin podpisania umowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie określony 	przy powiadomieniu.

3.	W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie
	o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy 	konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia 	dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia,  sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z 	treścią art. 141 ustawy pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 	odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 
	§ 1 Kodeksu cywilnego.

4.	Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:

- upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów 
we wszystkich sprawach związanych z umową;

- stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia;

- być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego;

- być zawarta w formie pisemnej

XII.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 	ZAWIERANEJ     UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 	UMOWY ALBO  WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY 	ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 	WARUNKACH..

Istotne dla stron  postanowienia stanowi wzór umowy – załącznik nr 2.

XIII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 	WYKONAWCY W 	TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1.	Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,  czynności czynności podjętych przez  zamawiającego w toku 	postępowania oraz w 	przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 	podstawie ustawy można  wnieść pisemny protest do zamawiającego.

2.			Protest należy wnieść do siedziby Zamawiającego tj .Zespół Zamówień Publicznych KWP, 
			40-038 Katowice, ul. J.Lompy 19 pokój 715, piętro VII.

3	Przesyłanie protestu, odwołania drogą faksową może odbywa się tylko w dniach urzędowania Komendy 	w 	godzinach 7.30-15.30 na numer 032 2002060, tylko wtedy zostanie zachowany wymóg art. 180 ust. 2 ustawy.

XIV.	OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JEŻELIZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 	OFERT CZĘŚCIOWYC

Zamawiający nie   dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

XV.	MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTORYMI ZAMAWIAJACY ZAWRZE 	UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 	RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XVI.	INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O 	KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3, ORAZ OKOLICZNOŚCIACH PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XVII.	OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 	WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

XVIII.	ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

Wszelkie informacje na temat niniejszego postępowania Wykonawca może znaleźć na n/w stronie internetowej Zamawiającego: www.policja.katowice.pl

XIX.	INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walucie innej niż zloty polski [PLN].

XX.	WYSOKOŚC ZWROTU KOSZTOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Katowice dnia 2007-03-26